Príloha č.1                                        Technická správa

Obec Malá Ida

Technická správa Prevencia kriminality – Rozšírenie kamerového systému  v Malej  Ide

Kamerový systém v obci Malá Ida rieši inštaláciu kamier v rizikových častiach obce, ktoré bývajú v dôsledku nevhodného správania niektorých skupín obyvateľov pravidelne devastované, resp. sú rizikové. Cieľom predkladaného projektu je v prvom rade monitorovanie dotknutých priestorov a zaznamenávanie prípadného nežiaduceho konania a možnej identifikácie páchateľov. Monitorovanie spomínaných lokalít bude mať taktiež preventívny charakter a bude od nežiaduceho konania odrádzať možných páchateľov.

Lokality, v ktorých sa plánuje umiestnenie kamier boli zvolené na základe konzultácie s príslušníkmi polície a potreby ich inštalovania na miestach, na ktorých bolo v minulosti takéto nevhodné správanie (vandalizmus, poškodzovanie a ničenie obecného majetku) zaznamenané. Ide o lokality, v ktorých sa v zvýšenej miere pohybujú rôzne nežiaduce osoby ako aj mladí ľudia, ktorí sa správajú nevhodne, kazia miestnu morálku, rušia ostatných obyvateľov a v neposlednom rade poškodzujú obecný majetok. Konkrétne sa jedná o lokality:

Rozpis kamier :

- Kamera pri dome Slnečnicová 1

- Kamera na križovatke Ružovej a Konvalinkovej ulice

- Kamera na streche BD Kvetná  5  smerom na kameru č. 1 do Panského lesa  potrebné napojenie 230V )

Body a fotografie  podľa doloženej mapy v žiadosti:

- Kamera č. 1 a Wi-Fi most budú namontované na stĺpe verejného osvetlenia pri dome Slnečnicová 1 a cez deň budú napájané z dvoch 40Ah LiFePo batérií s 2500 nabíjacími cyklami a v noci nabíjané z verejného osvetlenia

- Kamera č. 2 a Wi-Fi most budú namontované na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke Ružovej a Konvalinkovej ulice a cez deň budú napájané z dvoch 40Ah LiFePo batérií s 2500 nabíjacími cyklami a v noci nabíjané z verejného osvetlenia

- kamera č. 3 sa osadí na strechu BD Kvetná  5  smerom na kameru č. 1 do Panského lesa. Tu sa zabezpečí napájanie z rozvodu 230V.

V druhej etape obec bude riešiť 3 kamery a záznamové zariadenie  v rozsahu

Príloha č.1 rozmiestnenie 3 ks kamier

| Tovar | ks/m |
| --- | --- |
| 6MPx vonkajšia bullet IP kamera, objektív 2.8mm/F1.6 s uhlom záberu 99° | 3 |
| HDD 4TB pre video aplikácie | 1 |
| 4K Sieťový videozáznamník pre 16 IP kamier, 2x HDD SATA do 6TB | 1 |
| WiFi most 5GHz - smerové antény | 2 |
| 10/100Mbps RJ45 to 100Mbps Single-mode SC Fiber Converter,Full-duplex,Tx:1550nm,Rx:1310nm, Up to 20km | 4 |
| Batériový zdroj kamery 40Ah LiFePo4 | 4 |
| Montážna skrinka Hasma vonkajšia+ 230V príslušenstvo | 4 |
| Záves optického kábla | 8 |
| FDB box vonkajší | 1 |
| Optický kábel 4 vlákno, SM | 100 |
| Kazeta pre12 vlákien | 1 |
| F/O pigtail SC, | 6 |
| Patch kábel SC-SC | 4 |
| Ostatný materiál, konektory ... | 1 |
| Projektová príprava | 1 |
| GDPR | 1 |
| Montáž, nastavenie, revízia a oživenie systému | 1 |